Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Территориальное размещение

Бишкаинский сельский совет Аургазинского района РБ образовался   6 декабря 1917 года.  В его состав входят: с. Бишкаин,

д. Белогорский,

х. Белогорский,

д. Поташевка,

х. Пушкинский.

Село Бишкаин – центральная усадьба сельского поселения Бишкаинский сельсовет Аургазинского района Республики Башкортостан, расположено в юго-западной части Аургазинского района, в 20 км к юго-западу от районного центра с. Толбазы. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Белое Озеро – 9 км, до г. Уфы – 100 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции Стерлитамак, Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый сельский совет расположен в предуральской лесостепной зоне, которая характеризуется континентальным климатом с умеренно холодной снежной зимой и теплым засушливым летом.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5°С. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 18,0°С. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –42°, абсолютная максимальная +41°.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее –30°С в среднем достигает 1,9 дня, с температурой менее –20°С – 17,9 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867МДж/м2 за год. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820час за год.

Влажностный режим. Территория недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 510мм осадков, причем основная часть в теплый период 345мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58%. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 81%, наиболее теплого – 67%, среднегодовая относительная влажность воздуха 74%.

Зимой мощность снежного покрова достигает 150 мм. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 199 кг, в 50 лет – 326 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-восточного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,57м/с. В среднем за год отмечается 22 дня с сильным ветром (скорость ветра более 6,0м/с).

Опасные погодные явления:

Метели. В зимний сезон при усилении ветра более 6м/сек  возникают метели, в среднем за год бывает 30 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами. Максимальное число дней с сильными метелями продолжительностью 12 ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 3 дня.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6-0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория Бишкаинского сельсовета относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления -36°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 208 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 99см, раз в 50 лет – 139см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация.

Накоплению примесей в воздухе населенного пункта и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В г. Стерлитамаке – повышенный исходный уровень концентраций.

6. Опасное направление: южное, скорость ветра: 4-8,5м/сек.

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0-1м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30-70%, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории с. Бишкаина– 27% от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34%, а приподнятых инверсий - 44% (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-6 С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и минимум – летом).

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Территория  сельского совета представляет собой волнистую равнину, расчлененную долинами рек, балками и оврагами. Грунт с почвенным – растительным слоем мощностью 0,5-1,0 метр.

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке и вблизи него не отмечены. Максимальная глубина промерзания грунтов, по данным Уфимской гидрометобсерватории, составляет 1,8 метров (раз в 10 лет равна 99см, раз в 50 лет – 139см).

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к водоразделу рек Уршак и Аургазы.

В геологическом разрезе площадки до изученной глубины 10 м принимают участие отложения четвертичного и неогенового возрастов. Четвертичные отложения представлены современными отложениями  - почвенно-растительным слоем мощностью 0,5-1,0 метр, насыпными  грунтами и делювиальными глинами. Неогеновые отложения представлены песками, алевритами рыхлыми, глинами.

Подземные воды развиты во всех типах отложений, но дебиты их незначительны. Воды в отложениях четвертичного возраста приурочены к линзовидным пескам, однако, ввиду того, что песок является мелкозернистым, глинистым, дебиты их незначительны – сотые, десятые доли л/сек.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, с ограниченным загрязнением, слабо-щелочные.

В весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод  на 0,7 м выше замеренного в период изысканий.

Физико-механические свойства грунтов.

1. Суглинок аллювиальный, буровато-коричневый, макропористый, водонасыщенный, мягкопластичной и текучепластичной консистенции. Модуль общей деформации суглинка составляет 60 кгс/см2.

2. Глина аллювиальная, красновато-коричневая, макропористая, влажная, тугопластичной консистенции. Модуль общей деформации грунта 140 кгс/см2.

3. Песок аллювиальный, мелкий, полимиктовый, с содержанием глинистых частиц до 20 %, водоносный.

4. Гравийный грунт аллювиальный, коричневый, водоносный, полимиктовый, с глинистым заполнением до 20 %.Условное расчетное давление на гравийный грунт 3 кгс/см2.

1.2.3. Рельеф

Село Бишкаин расположено на пологоувалистой части Прибельской равнины с эрозионно-аккумулятивным характером рельефа, расчлененной долиной р. Большая.  Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 146,2 до 201,4 метров.     Территория имеет общие уклоны  в сторону реки Большая.

1.2.4. Гидрография

По юго-западной и юго-восточной окраинам села Бишкаин с запада на восток  протекает река Большая. Долина реки в районе села имеет ширину до 5 метров. Пойма асимметричная, шириной 2,5-5,0 метров, местами заболочена, покрыта мелким кустарником.  В многоводные годы с высоким половодьем вода на пойме может держаться 1,0-1,5 месяца. Скорость течения в межень 0,2-0,3м/с, дно песчаное, берега русла высотой до трех метров. Весной река разливается на 10-15 метров.

1.2.5. Почва и растительность

Почвенный покров представлен черноземами типичными и черноземами выщелоченными. Из естественной растительности наиболее распространены различные виды степной.

Животный мир состоит из видов, характерных для Башкирского Предуралья: белка, волк, кабан, лисица, лось, заяц-беляк, заяц-русак и др.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. Проектируемая территория находится в 35 км от промышленного центра, города Стерлитамак.

Состояние воздушного бассейна Стерлитамакского района РБ.

По данным представленным в ПК ГИАС «Экологическая безопасность», в  2009 году по МР Стерлитамакский район РБ.

Образовано 268308,241т отходов производства и потребления, из них:

1 кл. опасности-1,148т;

2 кл. опасности-3,82т;

3 кл. опасности-98511,373т;

4 кл. опасности-105369,597т;

5 кл. опасности-64422,103т.

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 5,203 тыс. т, из них выброшено без очистки 5,112 тыс. т.

1.3.1.Планировочные ограничения для развития территории

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории сельсовета.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, охватывают большую часть населенного пункта  Бишкаин и располагаются в северо-восточной и западной стороне населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:       Природные ограничения для хозяйственного освоения

- прибрежные защитные полосы водных объектов: реки Большая – 20 метров;

- зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенного пункта имеется 2,0 га озелененных территорий общего пользования, представленных посадками деревьев и кустарников вдоль реки Большая, посадками деревьев в существующем общественном центре села. В северо-западной части села, за его границей, имеется большой лесной массив.

- участки с уклонами поверхности выше 20%.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- автодорога республиканского значения Уфа-Красноусольский-Толбазы

- вдоль автодороги в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны;

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№878, согласно СНиП 2.07.01-89)

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих обьектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной

условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метра с каждой стороны газопровода.

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны):

- водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона реки Большая – 50 м с включением территории затопления паводком 1% обеспеченности.

- Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов:

от МТФ – 300 метров,

от  складского хозяйства, МТМ – 50 метров,

- Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

от кладбища (традиционного захоронения, площадь - 5,0 га) - 50 м;

от скотомогильника и свалки мусора – 1000 метров.

1.4. Система расселения

Село Бишкаин – центральная усадьба сельского поселения Бишкаинский сельсовет Аургазинского района Республики Башкортостан. Население с. Бишкаин на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию на проектирование, составляет 1199 человек.  Всего в Бишкаинском сельсовете проживает 1244 человека, в том числе в д. Белогорский – 11 чел., на х. Белогорский – 8 чел., в д. Поташевка – 26 человек.

Данных по динамике численности населения с. Бишкаин и населения Бишкаинского сельсовета нет.

Возрастной состав населения

сельского поселения Бишкаинский сельсовет МР Аургазинский район РБ

| Возрастные группы | На декабрь 2012г. |
| --- | --- |
|  | Всего (чел.) |
| 0-7 лет | 130 |
| 7-15 | 141 |
| 15-17 лет | 9 |
| 17-55 лет женщин | 322 |
| 17-60 лет мужчин | 405 |
| Пенсионный возраст | 246 |
| Свыше 60 лет (мужчины) | 84 |
| Свыше 55 лет (женщины) | 162 |
| Итого | 1244 |

1.5. Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории с. Бишкаин по состоянию на 1 января 2012г.

Представителем сельскохозяйственного производства в с. Бишкаин является СПК «Искра», специализирующийся на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы.

Крупных промышленных предприятий нет. Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

Сельскохозяйственные предприятия на территории с. Бишкаин:

МТФ в составе: 1. Коровник на 233гол.,

2. Коровник на 33 гол.,

3. Родильное отделение на 50 гол.,

4. Молодняк до 1 года на 70 гол.,

5.Склад для фуража на 1500 тонн;

МТМ в составе: 1. Мастерская на 25 тракторов,

2. Автогараж на 12 машин,

3. АЗС;

Складской сектор на 150 тонн зерна.

67% трудоспособного населения заняты на предприятиях сельского поселения Бишкаинский сельсовет.

В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии экономики сельского поселения, особую значимость приобретает эффективное включение ресурса малого бизнеса в ускорение экономического роста поселения.

На территории   сельского поселения малый бизнес представлен следующими объектами:

-ИП Иванова – магазины «Теремок» и «Надежда»;

-ИП Савельева – магазины « Заходи» и «1000 мелочей»;

-ИП Романов – магазин « Юлия»;

-ИП Галимуллина – павильон «Мунавар»;

-ИП Тарасов – хлебопекарня;

-ИП Савельев – шиномонтаж;

-ИП Кириллов – автосервис;

-ИП Карпов- кафе «Березка»;

1.6. Социально-экономический прогноз

Краткий анализ свидетельствует о достаточном потенциале сельского поселения Бишкаинский сельсовет, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

При  достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий. Строительство новых объектов возможно выполнить только в с. Бишкаин. Остальные деревни являются неперспективными.

1.7. Культурное наследие

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Аургазинский район РБ исходным данным, объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории проектируемого с. Бишкаин, нет. В 1 км к северу-западу от села Бишкаин расположена Бишкаинская пещера. Она образована в толщах гипсов кунгурского яруса. В пещере два зала. Является памятником природы.

Глава 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Планировочная структура села Бишкаин имеет линейную форму, состоящую из нескольких  улиц.      Район проектирования с севера и северо-запада  ограничен участком автодороги республиканского значения  Новоадзитарово – ст. Белое Озеро и территорией фермы КРС, с юга - рекой Большая и дорогой в Поташевку, с запада – лесным массивом.     Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 232,8 га.

Баланс территории (существующее положение)

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 232,8 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 152,0 | 65 |
| -усадебная | 152,0 |  |
| -блокированная | - |  |
| Производственно-коммунальная зона | 0,9 | 0,4 |
| Общественная застройка, в т.ч. | 3,0 | 1,3 |
| -детских садов, школ | 2,5 |  |
| -здравоохранения | 0,3 |  |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 10,8 | 4,6 |
| -общего пользования | 2,0 |  |
| -санитарно-защитные | 5,0 |  |
| -водоохранные | 5,8 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 27,8 | 12,0 |
| Прочие | 38,3 | 16,7 |

Примечание: За территорией населенного пункта, в 100 метрах от юго-западной границы села, находится кладбище (действующее) площадью 5,0 га. Скотомогильник  находится также за границей села рядом с МТФ, к западу от нее.  Их площади в баланс территории села Бишкаин не входят.

Территории МТФ, АЗС, МТМ и складского хозяйства также находятся за границами села. Их площади в баланс территории села Бишкаин не входят.

2.2. Население

Общее количество семей, согласно справкам, выданным администрацией СП Бишкаинский сельсовет, составляет 358 единиц. Коэффициент семейности – 3,35. Далее см. раздел 1.4 «Система расселения».

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд  Бишкаинского сельского совета представляет собой усадебную застройку. Общая площадь жилого фонда села Бишкаин составляет 27525 м2.

Жилищная обеспеченность 27525:1199=23,0 м2/чел.

По материалу стен, из общего объема жилого фонда, каменные составляют  14370 м2 или  52,2%, деревянные  13155 м2 или 47,8%. Средний процент износа внутридомовых инженерных систем составляет 24%.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что село Бишкаин объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечено недостаточно. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания, по объектам культуры и искусства.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Бишкаин, необходимых на существующую численность –

1199 чел. (Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед.изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемые по расчету | Сущ. обеспеч. по проекту | % обеспеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 43 | 75 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 180 | 500 | 100 |
| Помещения для занятия физкультурой | м2 | 80 | 101 | 288 | 100 |
| Помещения досуга | м2 | 60 | 72 | 40 | 56 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 360 | 200 | 56 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. пл. | 100 | 120 | 225 | 100 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 48 | 50 | 100 |
| Бани | вместим. | 7 | 9 | - | - |
| Магазины не продовольственные | М2 торг. пл. | 200 | 240 | 87 | 36 |
| Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания поселения | раб. мест | 4 | 5 | 2 | 40 |
| Амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 торг. зала | 14 | 17 | 20 | 100 |

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Вдоль северной границы с. Бишкаин проходит автодорога республиканского значения Толбазы – Красноусольский. Вдоль  южной  границы за рекой Большая идет автодорога местного  значения в Поташевку.

Главная улица села Бишкаин – ул. Центральная протяженностью 2,55 км проходит через все село. Ширина улицы – 15-20  метров с асфальтовым покрытием. Перпендикулярно ей через общественный центр села проходит улица Выездная, переходящая в Камышлинскую.

Основными улицами села являются:  ул. Первомайская, ул. Кузнецкая, ул. 8 Марта, ул. Уральская – с асфальтовыми покрытиями и ул. Сибирская – с щебеночным покрытием.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в селе – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется через с. Бишкаин.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

По количеству личных автомобилей в селе Бишкаин данных не имеется.  Всего в Бишкаинком сельсовете на учете состоит 180 легковых автомобилей.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 9 км – ст. Белое Озеро.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории   Бишкаинского сельского совета находится  СПК «Искра». См. гл.1.5 выше.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время в с. Бишкаин источником водоснабжения являются шесть скважин, находящихся в Гафурийском районе в д. Дмитриевка. Производительность -  95 м3/час. Общая производительность водозабора - -570 м3/сут. Подача воды производится в шесть резервуаров емкостью по 1000 м3. Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через водомер. Сети принадлежат ГУП «Управление Башмелиоводхоз».

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой канализации в селе Бишкаин отсутствуют.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов – газовое, АОГВ.

2.7.4. Газоснабжение

Село полностью газифицировано. От  ГРС «Куезбашевская» по газопроводу d = 57 см высокого давления – 6 Кгс/см2, проходящему по дороге местного значения на село Бишкаин до ул. Шоссейная и ул. Сибирская, где располагаются  два газорегуляторных пункта. Давление после ГРП – 0,03 кг/см2.

2.7.5. Электроснабжение

Питание по ВЛ 10 КВ от РТТ1-35/1О кВ (35/6 кВ) от двух трансформаторов по 6300 кВА. Низковольтное напряжение распределяется от 17 ТП. На линиях используются провода АС-25, АС-35, АС-50.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация с. Бишкаин (задействованная емкость монтирования – 176/173 номеров) осуществляется по соединительным линиям 1. Куезбаш-Бишкаин

2.Бишкаин-Чуваш-Карамалы

на телефонную станцию М-200 ОАО «Башинформсвязь» Стерлитамакский МУЭС  Толбазинский  РУС.

Абонентская разводка по населенному пункту на опорах.

2.7.7. Телевидение

Приём телепередач в селе Бишкаин, находящегося в зоне уверенного приёма сигналов телецентра с. Толбазы, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

3. Экономическая база развития с. Бишкаин

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития села Бишкаин был проведен анализ градостроительных условий его развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в селе санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития села, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально- культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития села выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи села, их пропускная способность;

-определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и  газоснабжении.

Основные направления комплексного развития села Бишкаин

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района. Расположение села Бишкаин, наличие развитого транспортного сообщения  определяют возможности и перспективы развития населенного пункта и оказывают влияние на масштаб развития села.

Основные направления развития населенного пункта:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития села.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития села, его экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

К объектам градостроительного значения в с. Бишкаин относится:

- производственная база СПК «Искра»;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений с. Бишкаин с г. Стерлитамак и районным центром Толбазы достаточно широкий – это производственно-экономические связи и обслуживание.

Ввиду недостаточности объектов в селе Бишкаин развиты также связи социального	характера:	лечебно-профилактические,культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенного пункта и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в г. Стерлитамак и  р.ц. Толбазы.  Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве,  полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенном пункте будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.

Прогноз населения в системе расселения.

Село Бишкаин  имеет хорошую транспортную доступность в районный центр, находится на расстоянии 20 км от него. Транспортная доступность является причиной того, что часть населения села ездит туда на заработки Поток  возвратных  поездок из с. Бишкаин в р.ц. Толбазы и г. Стерлитамак приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Город Стерлитамак выступает в роли ядра для с. Бишкаин, т.к. в нем многие жители находят работу, место учебы и для большинства населения - это ведущий доступный рынок. Многие ездят в Стерлитамак за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Современная тенденция в системе расселения республики свидетельствует о том, что городское население переезжает из города в пригород. Население стремится жить подальше от промышленных центров и промышленных зон.

Кроме того, по данным РосРиэлт по г. Стерлитамак, стоимость квадратного метра квартиры в черновой отделке в среднем по городу Стерлитамаку на 2010 г. составляет 21-23 тысяч рублей/кв.м, тогда как стоимость строительства загородного дома от 10 до 15 тысяч рублей за кв. м. Основной потребительский рынок загородных домов составляет средний класс населения г. Стерлитамак.

При определении прогнозной численности населения с. Бишкаин на расчётные периоды учитывалась специфика его развития как  пригородного поселка и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на рост миграционного притока.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генерального плана градообразующими предприятиями на территории с. Бишкаин являются: МТФ, МТМ, складской сектор.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства Бишкалинского сельского поселения – растениеводство и животноводство, представителем которого является СПК «Искра».

Торгово-закупочные предприятия представлены в проекте шестью магазинами товаров повседневного спроса.

Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенного пункта будут развиваться.

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания в с. Бишкаин представлена работниками школы, детского сада, администрации сельского поселения, ФАП, сельского дома культуры. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

Абсолютную численность градообразующих кадров невозможно расчитать из-за отсутствия информации.

3.4. Численность населения.

Расчет численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа    жителей,    которых    можно    расселить    в     существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Численность населения с. Бишкаин на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 1199 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северо-западной части села Бишкаин, на  отведённой территории (ранее – земли ГЛФ,  запроектировано 34 участка,  в юго-восточной части, на свободной от застройки территории (земли сельхозназначения) – 10 участков.

Общее количество участков нового строительства составляет: 34+10=44 участка. Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учётом принятого среднего размера семьи  по Башкирии и полученного по сельсовету, К = 3,2 чел.) составит: 44 х 3,2 + 1199 = 141 + 1199 = 1340 чел.

Согласно п. 2.2.100 «Республиканских нормативов градостроительного проектирования РБ» от 2008 года,  предельные размеры  земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 1340 : 250,0 га = 5,4 чел./га.