Введение

Разработка генерального плана cельского поселения  Бишкаинский  сельсовет муниципального  района Аургазинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта № 04 от 16 августа 2012 года, заключенного ГУП Институт «Башагропромпроект» и администрацией муниципального   района Аургазинский  район  Республики   Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития cельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 года Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план cельского поселения  Бишкаинский  сельсовет разработан  на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Стереотопографическая съемка выполнена в 2012 году   ООО « Технология 2000»     г.  Екатеринбург.

- Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории cельского поселения и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сел поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на   расчетный срок строительства – 2032 год.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Бишкаинского сельского совета ряд площадок, пригодных для освоения.

Исходя из социально-экономического прогноза развиваться будет только село Бишкаин.  Остальные деревни являются неперспективными.

Генеральным планом градостроительного развития с. Бишкаин предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зоны  отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории деревни.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории села, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Общая композиционная идея селитебной зоны состоит в выявлении пространственной взаимосвязи проектируемой и сохраняемой жилой застройки с общественно-деловым центром и объектами культурно-бытового назначения, торговли, отдыха (со спортивными сооружениями).

Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны подчинена принципу концентрации и развития жилой застройки вдоль основных транспортного и рекреационного направлений, которые являются главными композиционными осями, связующими застройку населенного пункта в единое целое.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Сложившаяся линейная планировочная система  развивается в южном и западном направлениях. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно- пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия,  объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию  жилой застройки.

2.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и  сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

Параметры функциональных зон

| Наименование зон | Параметры |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Жилая зона | 169,2 | 67,6 |
| Производственная зона в т. ч. | 10,9 | 4,4 |
| -за границей территории села | 10,0 |  |
| Зона общественной застройки | 3,5 | 1,4 |
| -в т.ч. детского сада и школы | 2,5 |  |
| Зона зеленых насаждений общего пользования (без озеленение улиц) | 9,1 | 3,6 |
| Зона насаждений специального назначения | 26,4 | 10,6 |
| Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | 30,9 | 12,4 |
| Итого территории с. Бишкаин | 250,0 | 100 |

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся  жилая зона 	- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,30 га.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим центром культурно-бытового обслуживания и образовательными учреждениями, а также предприятиями торговли, расположенными в существующих жилых кварталах и на свободной от застройки территории в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, пункты деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Существующий общественно - деловой центр располагается в центральной части территории села, в радиусе пешеходной доступности 400 метров размещены предприятия торговли товарами повседневного спроса.

2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ с. Бишкаин, предназначенные для организации массового отдыха населения,  занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения.

В северной части села, рядом со школьным участком, генеральным планом предусматривается   строительство стадиона.

За границами села, на территории сельского поселения Бишкаинский сельсовет по инвестиционному проекту предусматривается строительство туристического конного центра – парка «Бишкаин». Это будет универсальный центр для любителей активного и пассивного (лечебного) отдыха с
мини-санаторием для семейного отдыха, и центром иппотерапии,
школой верховой езды, кумысолечебницей.

2.2.4.  Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны,  здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Производственная зона села формируется на территории существующих промышленных и животноводческих предприятий. Генеральным планом предусматривается:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производ- ственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-восточном участке производственной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения (за границей села);

- зона размещения очистных сооружений (за границей села);

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне можно размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Планируемые категории вредности – II - V классы с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон от 50 до 300 метров. Зона производственных объектов, в соответствии с территориальной розой ветров, расположена в подветренной части населенного пункта.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию деревни.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления,

- зона кладбищ,

- не включены в границы села.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день за территорией с. Бишкаин, рядом с МТФ, к западу от нее, имеется скотомогильник. Санитарно-защитная зона от него (1000 метров) до жилья не выдержана. Проектом предлагается закрытие скотомогильника.

17 августа 2011 года Администрацией муниципального района Аургазинский район был утвержден акт выбора земельного участка, расположенного в административных границах сельского поселения Бишкаинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан для размещения склада твердо-бытовых отходов. Участок, ориентировочной площадью 7055 кв.метров, относится к категории земли сельскохозяйственного назначения и расположен на расстоянии 548 метров от северной окраины с. Бишкаин в направлении на север. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.12000-03.Новая редакция, санитарно-защитноя зона от усовершенствованной свалки ТБО – 1000 метров. Вся западная часть села Бишкаин попадает в эту зону.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места,  а  также  закапывать  их  на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

За территорией населенного пункта, на расстоянии 100 метров находится кладбище площадью 5,0 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (относящегося к V классу) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещениея за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

3. Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития Бишкаинского сельского совета и с. Бишкаин были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и  их абсолютная величина,  произведен расчет и технико-экономическом обоснование численности населения (том 2). На расчетный срок строительства в селе Бишкаин будет проживать 1340 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются     объемы  и  виды строительства в селе Бишкаин.   Численность населения остальных деревень остается без изменений.

3. 1. Жилищное строительство

Для нового жилищного строительства при жилищной обеспеченности 28,0м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов в с. Бишкаин – 44 единицы требуется общей жилой площади: 141 чел. х 28,0 м2/чел. = 3948 м2.

Для размещения нового жилищного строительства в северо-восточной части села при площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 12,5 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса: (34 х 3,2) чел. : 12,5 чел./га = 8,7 га. Выделено 12,5 га.

Для размещения нового селитебного строительства на расчетный срок в южной части отведённой территории на площади 4,8 га, включая рекреации, улицы и площади, при плотности населения 12,8 чел/га требуется территорий: (10 х 3,2) чел.: 12,5 чел./га = 2,6 га.

На расчётный срок (2032 г.), при жилищной обеспеченности 28,0 м2, общий жилой фонд с. Бишкаин должен  составить: 1340 чел. х 28,0 м2/чел. = 37520 м2.

3. 2. Культурно-бытовое строительство. Система культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Емкость учреждений здравоохранения, объектов отдыха и рекреации определена с учетом обслуживания населения с. Бишкаин и Бишкаинского сельского совета..

Проектом выбрана ступенчатая система обслуживания.

Первую ступень образуют учреждения повседневного пользования - средняя школа, детское дошкольное учреждение, магазины, предприятия бытового обслуживания, помещения для занятия физкультурой и спортом, помещения досуга населения.

Торговые предприятия представлены: шестью существующими и одним проектируемым магазином товаров повседневного спроса (радиус доступности - 300 метров), которые размещаются в жилых кварталах.

Размещение объектов культурно-бытового облуживания представлено в следующей таблице:

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

| № n¦n | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетная емкость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суще-cтв. | На расч. срок 1340 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразователь. учреждения | учащихся | 144,0 | 500 | 193 | существ. |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 35,0 | 75 | 47 | существ. |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Аптека VIII группы | м2 | 14 | 20 | 19 | существ. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Дом культуры, клуб | мест | 300,0 | 200 | 402 | существ. реконстр. |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед. хранен, чит. место | 4-4,5/ 2-3 | 6/4 | 6/4 | существ. |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 40 | 80 | существ. реконстр. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 8 | Магазин товаров повседневного спроса | м2 т.пл | 300,0 | 312 | 400 |  |
| 9 | В том числе: продовольственные | м2 т.пл | 100,0 | 225 | 115 |  |
| 10 | непродовольственные | м2 т.пл | 200,0 | 87 | 285 |  |
| 11 | Предприятия обществ. питания | пос./м | 40,0 | 50 | 54 | существ. |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 12 | Баня | мест. | 7,0 | - | 10 | Имеются частные бани |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | р/м | 4,0 | 2 | 6 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 14 | Спортзал закрытый | м2/пл. | 80,0 | 228 | 110 | При школе |
| 15 | Спортивные площадки | га | 0,9 | - | 1,2 | Общепоселковый стадион |

Экспликация общественных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередн. стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Учреждения образования и дошкольн. воспитания: |  | 1,2 |  |
| 1 | Детский сад -ясли | 75 мест | 0,52 | Существ. |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа со спортзалом | 500 мест 288м2 пл. пола | 1,96 | Существ. |
| 3 | Интернат |  | 0,15 | Существ. |
|  | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |
| 4 | Сельский дом культуры | 200 мест | 0,18 | Существ. реконстр. |
|  | - помещения для досуга | 36м2 |  |  |
|  | - библиотека с читальным залом | 2/2 тыс.ед. хран./ чит. место |  |  |
| 5 | Библиотека | 4/4 тыс.ед. хран./ чит. место |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 6 | Амбулатория | 1 объект | 0,03 | Существ. |
|  | - аптека | 1 объект |  |  |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |
| 7 | Администрация с/с | 1 объект | 0,1 | Существ. |
| 8 | Почта | 1 объект | 0,03 | Существ. |
| 9 | Отделение связи, банка, в т.ч. ИП Карпова М.В. | 1 объект | 0,03 | Существ. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных товаров: |  |  | Существ. |
| 10 | -ИП Савельева Т. М. «Заходи» |  | 0,0033 | Существ. |
| 11 | - ИП Иванова М.Н. «Надежда» |  | 0,0038 | Существ. |
| 12 | - ИП Иванова М.Н. «Теремок» |  | 0,0012 | Существ. |
| 13 | - ИП Романов П. «Юлия» |  | 0,0026 | Существ. |
| 14 | РАЙПО |  | 0,0089 | Существ. |
|  | Магазины непродовольственных товаров |  |  |  |
| 15 | -ИП Савельева Т. М. «1000 мелочей» |  | 0,0086 | Существ. |
| 16 | Магазин смешанной торговли |  | 0,01 | Расч. срок |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 17 | Спортивная площадка | 1 объект | 1,5 | Расч. срок |
|  | Культовые сооружения |  |  |  |
| 18 | Церковь | 1 объект | 0,04 | Существ. |

3. 3. Производственное и коммунальное строительство.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Машино-тракторные мастерские | 37 авто | 0,94 | Существ. |
| 20 | Молочно-товарная ферма | 266 гол. | 6,66 | Существ. |
| 21 22 | АЗС АЗС |  | 0,4 0,5 | Существ. Существ. |
| 23 | Зерносклады | 150 т зерна | 1,7 | Существ. |
| 24 25 | ГРП ГРП |  | 0,03 0,04 | Существ. Существ. |
| 26 | Котельная |  | 0,015 | Существ. |
| 27 | Хлебопекарня ( в т. ч. столовая на 50 пос. мест) | 1 объект | 0,0033 | Существ. |
| 28 | Пожарное депо | 1 объект | 0,038 | Существ. |
| 29 | Автосервис | 1 объект | 0,014 | Существ. |
| 30 | Шиномонтаж | 1 объект | 0,002 | Существ. |
| 31 | Лесничество | 1 объект | 0,47 | Существ. |

3. 4. Организация отдыха населения

Рекреационная зона

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени следующие:

- лесной массив в северо-западной части села,

- посадки деревьев и кустарников вдоль реки Большая,

- посадками деревьев в существующем общественном центре села.

На основе этих участков проектом предлагается организовать прогулочно-дорожную сеть рекреационной зоны на открытых пространствах с сохранением существующих зеленых насаждений.

В северо-восточной и восточной частях территории, за границей с. Бишкаин планируется создание полос зеленых насаждений, разделяющих индивидуальную жилую застройку и территорию промышленной зоны и выполняющую санитарно-защитные функции.

Включение природных элементов прибрежной зоны реки Большая, через создание рекреационной зоны в композицию центра населенного пункта также являлось одной из основных задач при разработке генерального плана.

3.5. Расчет  территории строительства

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. |  | Расч. срок (с учетом сущ.) |
| Территории усадебной застройки | 152,0 |  | 169,2 |
| Всего, территория села Бишкаин, га | 232,8 250,0 |

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 2,5 | 2,5 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,5 | 0,8 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 2,0 | 9,1 |
| - парки, скверы | 2,0 | 2,0 |
| - стадион | - | 1,5 |
| - рекреационная зона (вдоль реки Большая) | - | 5,6 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 5,0 | 12,4 |

Озеленение

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га |  | РС с учетом сущ., га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 2,0 |  | 23,1 |
| - парки, скверы | 2,0 |  | 2,0 |
| - озеленение улиц | - |  | 14,0 |
| -стадион |  |  | 1,5 |
| - рекреационная зона | - |  | 5,6 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | - |  | 0,5 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | 8,8 |  | 26,4 |
| - санитарно-защитных зон | 4,0 |  | 16,6 |
| - водоохранных зон | 4,8 |  | 9,8 |
| Итого | 10,8 |  | 50,0 |

Площадь озеленения территории села Бишкаин соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

4. Архитектурно-планировочное решение

4.1. Архитектурно-планировочное решение и архитектурно-пространственная организация территорий

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно- пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия,  объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают виды планировки жилых кварталов и особенности формирования общественно-делового центра, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия  восприятия жилой застройки.

Экономические факторы содержат  инженерно-экономические требования к проектированию  объектов капитального строительства местного значения и жилой застройки.

Архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте, учитывают сложившуюся планировочную структуру, ограниченность в развитии территории, природно-климатические особенности.

Общая композиционная идея селитебной зоны состоит в выявлении пространственной взаимосвязи проектируемой и сохраняемой жилой застройки: жилых зданий,  сооружений общественно-делового центра с объектами культурно-бытового назначения, торговли, зоны отдыха со спортивными сооружениями.

Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны подчинена принципу концентрации и развития жилой застройки вдоль основных транспортных и пешеходных направлений, которые являются главными композиционными осями, связующими застройку населенного пункта в единое целое.

Сложившаяся линейная планировочная система незначительно развивается в южном и северо-западном направлениях. Кварталы новой жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

4.2. Озеленение. Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп:  насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по  борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

4.3. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Бишкаин, относятся:

- объекты существующего общественно-делового центра с объектами культуры – реконструируемым зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга, с отделением банка и связи;

- магазины  товаров повседневного спроса; столовая, предприятия бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе доступности не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Транспорт

Внешний транспорт

Обслуживание основных внешних транспортно-экономических связей села Бишкаин осуществляется одним видом транспорта  - автомобильным. Населенный пункт связан с железной дорогой ближайшей железнодорожной станцией, которая находится в 7 километрах, ст. Белое Озеро.

Автомобильный транспорт

Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок  на территории с. Бишкаин, сельского поселения Бишкаинский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Внешние автомобильные дороги

Вдоль северной границы села Бишкаин проходит автодорога республиканского значения Толбазы – Красноусольский. Вдоль  южной  границы за рекой Большая идет автодорога местного  значения в Поташевку.

Транспортное сообщение в направлении с. Толбазы осуществляется без въезда в  с. Бишкаин что благоприятно сказывается на экологической ситуации в селе. Остановка общественного транспорта организована рядом с существующей улицей Выездной,  ведущей в общественный центр села.

Классификация улично-дорожной сети

Существующая улично-дорожная сеть

Главная улица села Бишкаин – ул. Центральная протяженностью 2,25 км проходит через все село.  Ширина улицы – 15-20  метров с асфальтовым покрытием. Перпендикулярно ей через общественный центр села проходит улица Выездная, переходящая в Камышлинскую.

Основными улицами села являются:  ул. Первомайская, ул. Кузнецкая, ул. 8 Марта, ул. Уральская – с асфальтовыми покрытиями и ул. Сибирская – с щебеночным покрытием.

Вновь проектируемая улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть дополняется тремя основными улицами шириной в красных линия по 20 метров с шириной проезжей части 7 метров,  которые соответствуют профилю № 1.

Классификация улично-дорожной сети выполнена в соответствии с нормативной.

Показатели улично-дорожной сети

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. |  | PC | Сущ. |  | PC |
| Главные улицы |  |  |  |  |  |  |
| Улица Центральная (главная сущ.) | 2,25 |  | 2,25 | 4,0 |  | 4,0 |
| Основные улицы | 14,0 |  | 14,8 | 21,65 |  | 23,18 |
| Односторонние улицы | 0,95 |  | 0,95 | 1,5 |  | 1,5 |
| Проезды | 0,65 |  | 0,72 | 0,65 |  | 0,72 |
| ВСЕГО | 17,85 |  | 18,72 | 27,8 |  | 29,4 |

5.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Данные об уровне автомобилизации в селе Бишкаин отсутствуют. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 на расчетный срок строительства принята обеспеченость  350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс.= 1340*(350/1000) =469 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70% расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на расчетный срок 469 х 0,7=328 маш/мест; из них: в жилых районах - 30%, что составит - 99 маш/мест. В общественных центрах - 15%, что составит 50 маш/мест.

6. Инженерное обеспечение

6.1. Водоснабжение и канализация

Существующее положение

В настоящее время в с. Бишкаин источником водоснабжения являются шесть скважин, находящихся в Гафурийском районе в д. Дмитриевка. Производительность -  95 м3/час. Общая производительность водозабора  -570 м3/сут. Подача воды производится в шесть резервуаров емкостью по 1000 м3. Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через водомер. Сети принадлежат ГУП «Управление Башмелиоводхоз».

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой канализации в селе Бишкаин отсутствуют. Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные предложения

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены в следующей стадии проектирования с отведением  бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границими села ниже по течению реки Большая.

6.2. Электроснабжение

Питание по ВЛ 10 КВ от РТТ1-35/1О кВ (35/6 кВ) от двух трансформаторов по 6300 кВА. Низковольтное напряжение распределяется от 17 ТП. На линиях используются провода АС-25, АС-35, АС-50.

Проект электроснабжения  общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения будет выполнен в следующей стадии проектирования.

6.3. Газоснабжение  и  теплоснабжение

Село полностью газифицировано. От  ГРС «Куезбашевская» по газопроводу d = 57 см высокого давления – 6 Кгс/см2, проходящему по дороге местного значения на село Бишкаин до ул. Шоссейная и ул. Сибирская, где располагаются  два газорегуляторных пункта. Давление после ГРП – 0,03 кг/см2.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения.

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме.

Проект газоснабжения на новые жилые территории будет выполнен в следующей стадии проектирования.

6.4. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р. Большая.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа. Рельеф на территории, выделенной под расширение жилой застройки села Бишкаин ровный, без резких перепадов высот. Целесообразно по возможности сохранить естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка (подсыпка) нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности не обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Внутриквартальные планировочные отметки должны быть выше  (на 8-10 сантиметров, что соответствует высоте возвращенного плодородного слоя почв) проектных отметок обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с территорий кварталов жилой застройки направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р. Большая предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

6.5. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории с. Бишкаин в настоящее время ливневая канализация отсутствует, поверхностные стоки самотеком стекают к реке Большая. Проектируемая ливневая канализация на следующей стадии проектирования будет представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается в юго-восточной части с. Бишкаин. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом будет предусмотрена система очистных сооружений.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с развитием территории населенного пункта возможно возникновение проблем, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку Большая, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории предложен комплекс мероприятий по устранению возможных проблем. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии деревни. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функционального назначения участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для жизнедеятельности и отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

7.2. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения объектов капитального строительства местного значения;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Бишкаин (котельная), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- перевод автотранспорта на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц с большой интенсивностью движения транспорта;

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует большей шумоизоляции жилой застройки.

7.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1 - ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных  к юго-востоку от с. Бишкаин.

2 - организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны реки Большая установлена в размере 50 метров. Прибрежная защитная полоса реки установлена в соответствии с крутизной склонов и видом прилегающих к водному объекту угодий и составляет 20 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
        4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

7.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок и выпаса скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и  водоемов должны быть залужены и озеленены.

7.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3.  Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

7.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

7.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешней автомобильной дорогой села Бишкаин является автодорога республиканского значения на ст. Белое Озеро Толбазы – Красноусольский. Она не проходит по территории села. Объездной дороги не требуется. Вдоль дороги существует шумозащитное озеленение.

7.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Бишкаинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки сел, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;
- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;
- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий  в с. Бишкаин проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на проектируемый в Бишкаинском сельсовете склад ТБО для обезвреживания. Склад ТБО ориентировочной площадью 7055м2 включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки села Бишкаин входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие из выгребов | 1,34 | 2000 | 2,68 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 1,34 | 280 | 0,38 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 13,8га | 5 | 0,69 |

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование парка           машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры для ТБО не рекомендуется.

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,38т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,095 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,152 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0038 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,0076 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,0266 |
| Кости | 1-2 2 | 0,0076 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,019 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,0076 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,0076 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,0076 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,0076 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,038 |
| Итого | 100 | 0,38 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по представлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно- эпидемиологического надзора и утверждается решением местной администрации. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли, школа, общественно-деловой и торговый центр.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

1,340 тыс.чел. х 50 кг/год = 0,067тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в юго-восточной части села. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, улучшает экологическую ситуацию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория площадки ТБО определяется из расчета 0,02 - 0,05 га на 1 тыс. тонн отходов в год.

Крупногаборитные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют  0,447 тыс. тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит:

0,447 тыс.тонн/год х 0,05 га = 0,022 га.

На расчетный срок генерального плана (до 2032 г.) потребуется территории:

0,022 га х 20 лет = 0,44 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88, размещение мест временного хранения отходов (особенно на территории жилой застройки) необходимо согласовать с районным архитектором и районной санэпидстанцией. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества площадок для мусоросборников

Сборники для ТБО в виде площадок с ограждением устанавливаются с радиусом доступности 100 метров. На основании п.3.4.4.3 ТСН РБ  проектом предлагается устройство на территории населенного пункта 35 площадок для мусороудаления.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

На расчетный срок количество мусора составит: 0,38 т.т. в год = 380000 кг

380000 кг : 200 кг/м3 = 1,9 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Бкон=Пгод х t x К1 (365хV),

Пгод - годовое накопление ТБО, м3

Т - периодичность удаления отходов, сут

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов-1,25

V - вместимость контейнеров, м3

Списочное число контейнеров Ботн. х К2, который равен 1,05. К2 учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок Бкон.отн. = (( 1,9 тыс.м3 х 2 х 1,25)/365 х 0,55) х 1,05 = 0,0075 т.ед. или 8 контейнеров.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 35 площадках планируется установка 35 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

М  =  Пгод / (365 х Псут х Кисп),  где:

М  –  количество мусоровозов, шт.;

Пгод  -  количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течении года, м3;

Псут  -   суточная производительность мусоровоза,  35м3 /сут.;

Кисп  -  коэффициент использования автопарка-0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле -

Псут =  Р  х  Е, где:

Р  -  число рейсов в сутки;

Е  -  количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3;

Псут  =  5 х  7  =  35 м3/сут – производительность мусоровоза.

М = 1900м3 / (365 х 35 х 0,75) = 0,198  = 1мусоровоз.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле -

Р = (Т - (Тпз + То)) / (Тпог + Траз + 2Тпрб), где:

Т - продолжительность смены, час.;

Тпз - время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.;

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.;

Тпог. -  продолжительность погрузки, час.;

Траз.  -  продолжительность разгрузки, час.;

Тпрб. -  время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р = (8 - (0,5 + 0,5)) / (0,5 + 0,5 + 0,5) = 4,7 или 5 рейсов может осуществить мусоровоз в с. Бишкаин  в течении дня.

Таким образом, в связи с потребностью в удалении мусора специальным мусоровозным транспортом (марки КамАЗ-53213 КО-415А или ГАЗ 3307 КО-413 и КО-440-3) периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта 1 раз в день.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

8. Баланс территории и технико-экономические показатели

8.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Бишкаин и  сельского поселения  Бишкаинский    сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими особенностями:

-    переводом земельного участка площадью  5,0 га  из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов;

- переводом земельного участка площадью 12,5 га  из категории земель ГЛФ в категорию земель населенных пунктов;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- организацией улично-дорожной сети со  строительством новых улиц и реконструкцией существующих, увеличением площади улично-дорожной сети с 27,8 га до 29,4 га;

- формированием рекреационной зоны и  строительство стадиона около школы.

- незначительное увеличение  к расчётному сроку застроенной территории позволит удовлетворить потребность с. Бишкаин в территориальном развитии.

Баланс территории

| №№ п.п | Территории | Современное использование территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Селитебные территории | 184,8 | 204,0 |
| 1.1. | Жилая застройка | 152,0 | 167,6 |
|  | - индивидуальная усадебная | 152,0 | 167,6 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 3,0 | 3,5 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 2,0 | 9,1 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 27,8 | 29,4 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 10,9 | 10,9 |
| 2.1. | Производственно-коммунальные территории (в границах села) | 0,9 | 0,9 |
| 2.2. | Территории МТФ, коммунальных, складских, автотранспортных предприятий (за границей села) | 9,8 | 9,8 |
| 2.3. | Дороги, проезды | 0,2 | 0,2 |
| Итого территории застройки: | 185,7 | 204,9 |
| 3. | Рекреационные территории | - | 5,6 |
| 4. | Остальные территории | 47,1 | 39,5 |
| 4.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | 8,8 | 26,4 |
| 4.2 | Прочие территории | 38,3 | 13,1 |
| Всего в границах населенного пункта | 232,8 | 250,0 |

8.2. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 232,8 |  | 250,0 |
|  | Территории застройки населенного пункта, в том числе: | -/- | 185,7 |  | 204,9 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 152,0 |  | 167,6 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- |  |  |  |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 3,0 |  | 3,5 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 2,0 |  | 9,1 |
|  | Производственные зоны | -/- | 0,9 |  | 0,9 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 27,8 |  | 29,4 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 38,3 |  | 13,1 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1199 |  | 1340 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- | 21,1 58,4 20,5 - |  | 21 59 20 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % |  |  |  |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- |  |  |  |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- |  |  |  |
|  | Численность занятого населения | чел |  |  |  |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 27,525 |  | 37,520 |
|  | -индивидуальная усадебная, коттеджная (1-2 этажа) | -/- | 27,525 |  | 37,520 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 23,0 |  | 28,0 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | - |  | 100 |
|  | -канализацией | -/- | - |  | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 |  | 100 |
|  | -теплом | -/- | Инд. ОАГВ |  | Инд. ОАГВ |
|  | -горячей водой | -/- |  |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 500 |  | 500 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 75 |  | 75 |
|  | Учреждения здравоохранения, амбулатория | объект | 1 |  | 1 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 17,85 |  | 18,72 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 64,2 |  | 63,7 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | Нет инф. |  | 469 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ед. |  |  | 350 |
| 6. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | 0,336 |  | 0,38 |
|  | Полигон ТБО | га | - |  | 0,44 |